## Slide 1
ENERGIE & TRANSITION ECOLOGIQUE AU TOGO
Electrifier les campagnes, proteger les forets
Defi 2 — Environnement | Laboratoire d'IA du Togo
Bilali — Aout 2026

## Slide 2
Un Togo a deux vitesses
96,5 %
acces electrique en ville
25 %
acces electrique en campagne
89,4 %
des menages cuisinent au bois ou charbon
Le Togo vise l'acces universel a l'electricite d'ici 2030 tout en developpant les energies propres et en protegeant ses forets. Aujourd'hui, l'ecart d'electrification ville-campagne atteint 71,5 points, et la quasi-totalite des menages cuisine encore au bois ou au charbon — une double pression sur le budget des foyers et sur les forets.
Objectif de l'analyse : croiser 6 jeux de donnees (electricite, cuisson, climat, emissions, forets) pour identifier les zones prioritaires et proposer des solutions concretes.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
2

## Slide 3
Methodologie
1
1. Nettoyage
6 jeux de donnees bruts filtres, dedoublonnes et harmonises (22 indicateurs retenus sur 3437).
2
2. Indicateurs cles
Calcul de 16 KPI : ecarts electrification, poids des combustibles, part des emissions par secteur.
3
3. Croisement
Mise en relation climat, energie et forets pour reperer les zones les plus vulnerables.
4
4. Dashboard interactif
Application Streamlit avec filtres region/ville et carte des 53 forets classees.
Limite identifiee : les donnees disponibles sont nationales ou par ville/region — pas de granularite village par village pour l'acces a l'electricite.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
3

## Slide 4
L'ecart ville-campagne se creuse depuis 30 ans
Chart: Acces a l'electricite (% de la population)
| 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022
Urbain | 41.2 | 38.5 | 50.2 | 55 | 64.9 | 64.7 | 66.5 | 76.3 | 83.2 | 84.4 | 83.1 | 94 | 96.5
Rural | 3.1 | 6.4 | 6.5 | 8.7 | 7.4 | 12.9 | 9.3 | 15.8 | 21.1 | 21 | 26.3 | 24.3 | 25
National | 15.3 | 17 | 21.3 | 24.8 | 27.9 | 31.8 | 30.8 | 39.1 | 45.7 | 46.8 | 50 | 54.1 | 57.2
71,5 points
d'ecart entre acces urbain (96,5 %) et rural (25 %) en 2022
Constat : l'electrification urbaine progresse rapidement depuis 2010, mais la campagne reste tres en retard — le rythme actuel ne suffira pas a atteindre l'objectif d'acces universel en 2030 sans acceleration en milieu rural.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
4

## Slide 5
89,4 % des menages cuisinent encore au bois ou au charbon
Chart: Principal combustible de cuisson (2017)
| Bois | Charbon | Gaz / LPG
Part des menages (%) | 51.8 | 37.6 | 8.8
11,9 %
seulement de la population a acces a des combustibles de cuisson propres et surs (2022)
Pourquoi c'est critique : cette dependance massive au bois et au charbon met une pression directe sur les forets et explique en grande partie le poids du secteur AFAT dans les emissions de gaz a effet de serre du pays (voir slide suivante).
⚠ Le chiffre officiel de 75,1 % d'«energies renouvelables» inclut la biomasse traditionnelle (bois/charbon) — il ne reflete pas une transition vers l'energie propre.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
5

## Slide 6
Le vrai defi climatique du Togo : les forets, pas l'energie
Chart: Repartition des emissions de GES par secteur (2018)
| AFAT (agriculture, foret, terres) | Energie | Procedes industriels | Dechets
Emissions GES 2018 | 87.7 | 6.2 | 6.1 | 0.03
Secteur | Part des emissions
AFAT (agriculture / foret / terres) | 87,7 %
Energie | 6,2 %
Procedes industriels (PIUP) | 6,1 %
Dechets | ~0 %
Interpretation : contrairement a une idee recue, le secteur energetique togolais n'est pas le principal emetteur de gaz a effet de serre. C'est la deforestation et l'usage des terres (AFAT) qui domine — largement alimentee par la coupe de bois de chauffage. Proteger les forets et reduire la depense en bois/charbon sont donc le meme combat.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
6

## Slide 7
Le Nord, plus chaud, cumule aussi le plus grand retard energetique
Chart: Temperature maximale moyenne par ville (2013-2019)
| Kouma konda | Atakpame | Lome | Niamtougou | Sotouboua | Sokode | Tabligbo | Kara | Dapaong | Mango
Temperature max moyenne (°C) | 29.1 | 32.3 | 32.3 | 32.7 | 33.2 | 33.3 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 35.5
+6,4 °C
d'ecart entre Mango (35,5°C, Nord) et Kouma Konda (29,1°C, Ouest)
Les villes les plus chaudes (Mango, Dapaong, Kara) se trouvent dans les regions Savanes et Kara — exactement celles ou l'on recense le moins de forets classees (4 et 12 sur 53) et ou la pression climatique sur les ressources en bois est la plus forte.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
7

## Slide 8
53 forets classees, tres inegalement reparties
Chart: Nombre de forets classees par region
| Plateaux | Kara | Maritime | Centrale | Savanes
Nombre de forets | 20 | 12 | 10 | 7 | 4
Zone la plus vulnerable : Savanes
Seulement 4 forets classees, temperatures parmi les plus elevees du pays (Mango, Dapaong) et acces electrique rural tres faible — le cumul de ces trois facteurs en fait la priorite numero un pour l'intervention.
La region Plateaux concentre 20 des 53 forets classees (38 %), suivie de Kara (12) et Maritime (10). Les regions Centrale et Savanes, moins dotees, sont aussi celles ou la dependance au bois de chauffage pese le plus lourd sur un couvert forestier deja restreint.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
8

## Slide 9
Recommandations
1. Solaire decentralise en priorite Savanes / Kara
Cibler l'electrification rurale par kits solaires dans les regions ou l'ecart ville-campagne et la vulnerabilite forestiere se cumulent.
2. Foyers de cuisson ameliores + subvention du gaz domestique
Reduire la part du bois/charbon (89,4 % des menages) en rendant le LPG accessible financierement, en priorite pres des 53 forets classees.
3. Reboisement cible dans les zones a faible couverture
Programmes de reboisement dans les regions Savanes et Centrale, ou le ratio forets classees / population est le plus faible.
4. Suivi par tableau de bord regional
Utiliser le dashboard interactif pour suivre, region par region, la progression de l'acces electrique et la pression sur les forets.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
9

## Slide 10
En synthese
L'ecart d'electrification ville-campagne (71,5 points) reste le principal frein a l'objectif 2030.
89,4 % des menages dependent du bois ou du charbon pour cuisiner — la vraie transition energetique passe par la cuisson, pas seulement par l'electricite.
Les emissions de GES du Togo viennent a 87,7 % du secteur AFAT (foret/terres), pas de l'energie : proteger les forets est un enjeu climatique de premier plan.
Les regions Savanes et Kara cumulent chaleur elevee, faible couverture forestiere et fort retard d'electrification — elles doivent etre la priorite d'intervention.
Livrable associe : tableau de bord interactif Streamlit (filtres region/ville, carte des 53 forets) — depot GitHub joint a la soumission.
Defi 2 Environnement — Togo AI Lab
10